## Slide 1
UNIVERZITET U NIŠU
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU
BUKA I VIBRACIJE
- PREZENTACIJA PREDAVANJA -
Dr Darko Mihajlov, vanr. prof.
Dr Momir Praščević, red. prof.
AKUSTIKA ZATVORENOG PROSTORA

## Slide 2
BUKA I VIBRACIJE
Matematički modeli zvučnog polja;
Koeficijent apsorpcije zvučne energije;
Statistička teorija zvučnog polja;
Vreme reverberacije;
Prostorije sa velikim koeficijentom
apsorpcije zvučne energije.
AKUSTIKA ZATVORENOG PROSTORA
SADRŽAJ

## Slide 3
Zatvoreni prostor i zvučno polje
Z = c
ZS >> c
p = p (x,y,z,t)
BUKA I VIBRACIJE
Notes: Zatvoreni prostor podrazumeva fizičku formu bilo kakvog oblika, koja geometrijski ograničava zvučno polje na ograničenu prostornu celinu.
Ograničavanje zvučnog polja se ostvaruje graničnim površinama čija je specifična impedansa ZS mnogo veća od impedanse sredine u kojoj se prostiru zvučni talasi Z = c: ZS >> c .
Zvučni pritisak je u zatvorenom prostoru funkcija prostornih koordinata, promenljiva u vremenu: p = p(x,y,z,t).

## Slide 4
Zatvoreni prostor
malih dimenzija:
Zatvoreni prostor
velikih dimenzija:
Zatvoreni prostor i zvučno polje
Proizvodna hala GORENJE - Valjevo
Kućna stolarska radionica
BUKA I VIBRACIJE
Notes: U zavisnosti od dimenzija zatvorenog prostora i karakteristika izvora zvučnog polja, može se izvršiti podela na:
Zatvoreni prostor malih dimenzija i
Zatvoreni prostor velikih dimenzija.
Zatvoreni prostor malih dimenzija, >>V1/3 :
Talasna dužina zvuka je veća od svih dimenzija zatvorenog prostora.
Parametri zvučnog polja (npr. zvučni pritisak) su vremenski promenljivi i nezavisni od prostornih koordinata (pozicije u zatvorenom prostoru).
Zvučno polje se modeluje primenom analogija sa električnim kolima.
Zatvoreni prostor velikih dimenzija,   V1/3 :
Talasna dužina zvuka je manja od svih dimenzija zatvorenog prostora.
Parametri zvučnog polja (npr. zvučni pritisak) su vremenski promenljivi i zavisni od prostornih koordinata (pozicije u zatvorenom prostoru).
Generisani zvučni talasi se prostiru u svim pravcima, višestruko se odbijaju od graničnih površina gubeći deo zvučne energije i stvarajući vrlo složene procese refleksije, interferencije, difrakcije, apsorpcije i prigušenja.
Pojave su veoma složene, tako da se egzaktno mogu rešiti samo u slučaju jednostavnih geometrijskih oblika prostora sa homogenom strukturom materijala na graničnim provršinama.

## Slide 5
Matematički modeli zvučnog polja
Geometrijski model
Talasni model
Statistički model
Pa
Model prostorije u kome su bojama vizuelno kodovane vrednosti koeficijenta apsorpcije površina (hala Beogradske arene)
Prostorna forma ravanskog stojećeg talasa (2,1,0) u jednoj paralelopipednoj prostoriji: u aksonometriji (levo) i u osnovi (desno)
BUKA I VIBRACIJE
Notes: Zvučno polje u zatvorenom prostoru velikih dimenzija se modeluje primenom:
Geometrijskog modela; Zvučne pojave se opisuju i objašnjavaju osnovnim principima geometrijske optike.
Talasnog modela; Primenjuje se samo na prostore jednostavnog geometrijskog oblika sa graničnim površinama prostorije od istog materijala.
Statističkog modela; Primenjuje se na prostore velikih dimenzija nepravilnog geometrijskog oblika sa graničnim površinama koje mogu biti od različitih materijala.

## Slide 6
c
1c1
2c2
c
Matematički modeli zvučnog polja
BUKA I VIBRACIJE
Notes: Statistički model se bazira na pojavi disipacije – gubljenja zvučne energije na graničnim površinama prostorije.
Deo zvučne energije se reflektuje (A+B+C) pri nailasku zvučnih talasa na diskontinuitet sredine sa različitim specifičnim impedansama.
Deo energije se nepovratno gubi usled disipacije i pretvaranja u toplotnu energiju pri prostiranju talasa kroz vazdušnu sredinu (E+K) i pri prostiranju talasa kroz slojeve granične površine prostorije (F+G+H+J+I).
Deo energije se prenosi na drugu stranu granične površine (D).

## Slide 7
Koeficijent apsorpcije zvučne energije
incidentna energija
BUKA I VIBRACIJE
Notes: Deo zvučne energije koji se nepovratno gubi apsorbovanjem slojem graničnih površina prostorije određen je koeficijentom apsorpcije , kao osnovnom karakteristikom apsorpcione moći nekog materijala.
Koeficijent apsorpcije  se definiše kao odnos apsorbovane energije u jedinici vremena Pa i ukupne (incidentne) energije u jedinici vremena Pu koju donese progresivni talas na graničnu površinu.
Prema Zakonu o održanju energije, ukupna energija je jednaka zbiru reflektovane energije Pr i apsorbovane energije u jedinici vremena Pa, tako da postoji veza između koeficijenta apsorpcije  i koeficijenta refleksije r kao što je dato drugim izrazom na slajdu.

## Slide 8: Porozni apsorberi
Koeficijent apsorpcije zvučne energije
Površinski porozni apsorberi
Zapreminski porozni apsorberi
BUKA I VIBRACIJE
Notes: Koeficijent apsorpcije zvučne energije je bezdimezionalna, frekvencijski zavisna veličina, i kreće se u opsegu 0  1.
Male vrednosti koeficijenta apsorpcije imaju materijali čija je specifična impedansa znatno veća od specifične impedanse vazduha. Takvi materijali se nazivaju reflektujući materijali (beton, staklo, metal...).
Velike vrednosti koeficijenta apsorpcije imaju materijali čija je specifična impedansa bliska specifičnoj impedansi vazduha. Takvi materijali se nazivaju apsorpcioni materijali (mekani, rastresiti porozni materijali, akustički i mehanički apsorberi...). Koeficijent apsorpcije kod apsorpcionih materijala je jednak ili veći od 0.3.
Koeficijent apsorpcije ima vrednost 1 za slučaj otvorenog prozora velikih dimenzija u odnosu na talasnu dužinu zvuka.

## Slide 9
Koeficijent apsorpcije zvučne energije
A – apsorpciona površina prostorije, m2
S – ukupna površina prostorije, m2:
za slučaj paralelopipedne prostorije dimenzija abc
i – koeficijent apsorpcije i-tog materijala
Si – površina i-tog materijala, m2
BUKA I VIBRACIJE
Notes: U praksi je čest slučaj da su granične površine prostorije od materijala različitih apsorpcionih karakteristika.
Tada se definiše srednji koeficijent apsorpcije zvuka kao što je dato gornjim izrazom na slajdu.
Prostorija se sada može tretirati kao da su sve njene granične površine od istog materijala, sa srednjim koeficijentom apsorpcije zvuka.
Apsorpciona površina prostorije (apsorpcija prostorije) predstavlja površinu sa koeficijentom apsorpcije 1 (otvoreni prozor), čiji je efekat apsorbovanja zvučne energije identičan apsorbovanju zvučne energije svim graničnim površinama prostorije.

## Slide 10
Statistički model zvučnog polja
Pa
BUKA I VIBRACIJE
Notes: Statistička teorija se koristi za opisivanje zvučnog polja:
prostorija velikih dimenzija:   V1/3 ;
prostorija nepravilnog oblika sa nehomogenom strukturom graničnih površina u pogledu njihove apsorpcione moći;
na višim frekvencijama, f > 100 Hz.
Statistička teorija se zasniva na Zakonu o održanju energije: Pu=Pr+P.
Prostorija se smatra rezervoarom zvučne energije u kome se odigrava proces generisanja i “trošenja” zvučne energije.
Posmatra se prostorija sa relativno malim srednjim koeficijentom apsorpcije (manjim od 0.3) u koju je smešten izvor zvuka zvučne snage Pa, koji generiše i definiše ukupnu zvučnu energiju u prostoriji.
Kada prostorija ima relativno mali koeficijent apsorpcije, zvučni talasi koje generiše izvor zvuka se višestruko reflektuju (pri svakoj refleksiji gubi se deo zvučne energije), pre nego što oslabe toliko da se njihov doprinos ukupnom zvučnom polju može zanemariti.

## Slide 11
U svaku tačku prostorije istovremeno dolazi mnoštvo talasa koji su prešli različite puteve, tako da imaju različite amplitude i fazne stavove.
U svakoj tački prostorije svi pravci nailaska talasa i nihovi fazni stavovi su podjednako zastupljeni i verovatni.
Svaki talas pri svom kretanju kroz prostoriju prođe dovoljno blizu svake tačke prostorije.
Ako su ispunjene navedene hipoteze, tada u prostoriji postoji
DIFUZNO i HOMOGENO zvučno polje.
H1
H2
H3
Statistički model zvučnog polja
BUKA I VIBRACIJE
Notes: Dugo zadržavanje zvučnih talasa i energije u prostoriji omogućava uvođenje sledećih hipoteza:
U svaku tačku prostorije istovremeno dolazi mnoštvo talasa koji su prešli različite puteve, tako da imaju različite amplitude i fazne stavove.
U svakoj tački prostorije su svi pravci nailaska talasa i nihovi fazni stavovi podjednako zastupljeni i verovatni.
Svaki talas pri svom kretanju kroz prostoriju prođe dovoljno blizu svake tačke prostorije.
Ako su ispunjene navedene hipoteze, tada u prostoriji postoji DIFUZNO i HOMOGENO zvučno polje.
Difuznost i homogenost zvučnog polja su osnov za primenu Statističke teorije.
Posledica difuznosti i homogenosti zvučnog polja je da je intenzitet zvuka u svim tačkama prostorije isti.
Izuzetak postoji samo u neposrednoj blizini zvučnog izvora gde direktan talas može biti dominantan i to uglavnom u slučaju kada prostorija ima srednji koeficijent apsorpcije veći od 0.3.
Posledica ispunjenosti hipoteza H1 i H2: Rezultujući intenzitet zvuka u ma kojoj tački prostorije jednak je zbiru intenziteta zvuka svih zvučnih talasa koji dospevaju u tu tačku: I = Ii .

## Slide 12
PROCES NASTAJANJA ZVUČNOG POLJA U PROSTORIJI
RAST ZVUČNE ENERGIJE
1
Statistički model zvučnog polja
STACIONARNO STANJE
2
OPADANJE ZVUČNE ENERGIJE
3
BUKA I VIBRACIJE
Notes: Proces nastajanja i slabljenja zvučnog polja u prostoriji podrazumeva tri faze:
Rast zvučne energije,
Stacionarno stanje,
Opadanje zvučne energije.
Prva faza, Rast zvučne energije, podrazumeva sledeće:
Izvor zvuka nakon uključivanja stalno emituje zvučnu energiju.
Ukupna energija u prostoriji se u početku povećava.
Gubici energije na graničnim površinama prostorije su srazmerni ukupnoj raspoloživoj energiji u prostoriji, tako da nakon uključenja izvora rastu i gubici zvučne energije.
Druga faza, Stacionarno stanje, podrazumeva sledeće:
Gubici zvučne energije postaju u jednom trenutku jednaki zvučnoj energiji koju emituje izvor: P=Pa;
Ukupna zvučna energija u prostoriji prestaje da raste i stanje ostaje nepromenjeno (stacionarno) sve dok izvor radi.
Treća faza, Opadanje zvučne energije, podrazumeva sledeće:
Ukupna energija u prostoriji po prestanku rada izvora počinje da opada usled gubitaka koji nastaju na graničnim površinama prostorije.
Proces se završava kada se sva raspoloživa energija u prostoriji apsorbuje na graničnim površinama.

## Slide 13
Vreme reverberacije
intenzitet zvuka
vreme
nivo zvuka, dB
vreme
TR
eksponencijalno
linearno
BUKA I VIBRACIJE
Notes: Proces i brzina opadanja zvučne energije u prostoriji po prestanku rada izvora zvuka se opisuje vremenom reverberacije.
Vreme reverberacije, TR s, se definiše kao vreme potrebno da zvučna energija u prostoriji opadne nakon isključenja izvora zvuka na milioniti deo vrednosti u odnosu na stacionarno stanje, ili kao vreme potrebno da nivo zvuka u prostoriji opadne nakon isključenja izvora zvuka za 60 dB u odnosu na stacionarno stanje.
Nakon isključenja izvora zvuka, gustina zvučne energije u prostoriji (odnosno intenzitet zvuka) opada po eksponencijalnom zakonu, dok nivo zvuka opada po linearnom zakonu.
U slučaju homogenog i difuznog zvučnog polja u prostoriji, osnovne karakteristike vremena reverberacije prostorije su sledeće:
Vreme reverberacije je isto u svim tačkama prostorije.
Vreme reverberacije ne zavisi od položaja izvora zvuka.
Vreme reverberacije zavisi od zapremine prostorije i apsorpcionih osobina graničnih površina.

## Slide 14
Vreme reverberacije
TR > 0.8 [s]
SABINOV OBRAZAC
W. C. Sabine, 1885.
Wallace Clement Sabine
(1868 - 1919)
BUKA I VIBRACIJE
Notes: Jedan od načina za izračunavanje vremena reverberacije je primena Sabinovog obrasca.
Sabinov obrazac je primenljiv za prostorije sa približno difuznim zvučnim poljem gde je TR > 0.8 [s].
Vreme reverberacije je osnovna akustička karakteristika prostorije koja omogućava izračunavanje intenziteta zvuka u stacionarnom stanju I0, kao što je prikazano izrazima na slajdu.

## Slide 15
Vreme reverberacije
Nedostatak Sabinovog obrasca:

m - koeficijent disipacije
BUKA I VIBRACIJE
Notes: Pri izvođenju Sabinovog obrasca je uzeto u obzir samo slabljenje energije zvuka usled apsorpcije graničnih površina. Na višim frekvencijama treba uzeti u obzir i disipaciju zvuka u vazduhu definisanu koeficijentom disipacije m.
Pored toga što važi samo za prostorije sa TR > 0.8 s, Sabinov obrazac ima još jedan nedostatak: Pri potpunoj apsorpciji graničnih površina prostorije, kada je srednji koeficijent apsorpcije prostorije jednak jedinici, vreme reverberacije nije jednako nuli!

## Slide 16
Vreme reverberacije
Eyring:
Srednji koeficijent apsorpcije:
Sabinov obrazac
Carl Ferdinand Eyring
(1889 - 1951)
BUKA I VIBRACIJE
Notes: Eyring je 1930. god. izveo novu, precizniju formulu za vreme reverberacije, uzimajući u obzir broj refleksija u prostoriji i dužinu srednjeg slobodnog puta.
Srednji koeficijent apsorpcije je definisan na način kako je prikazano donjim izrazom na slajdu.

## Slide 17
Vreme reverberacije
vreme
Nivo, dB
Opseg opadanja
Vreme reverberacije, s
BUKA I VIBRACIJE
Notes: Merenje vremena reverberacije podrazumeva korišćenje izvora širokopojasnog zvuka za generisanje zvučnog polja.
Nakon postizanja stacionarnog stanja, izvor zvuka se isključuje i prati se proces opadanja zvučne energije.
Vreme reverberacije se određuje na osnovu krive opadanja nivoa zvuka za svaki tercni frekvencijski opseg od 50 Hz do 10 kHz.
Vreme reverberacije je frekvencijski zavisna veličina!

## Slide 18
Vreme reverberacije
Nivo zvuka, dB
TR60
Vreme, s
TR30
BUKA I VIBRACIJE
Notes: U proceduri merenja vremena reverberacije ponekad nije moguće ostvariti dinamiku pada nivoa zvuka od 60 dB, pa se vreme reverberacije određuje na osnovu pada nivoa zvuka od 20 dB (TR20), 25 dB (TR25), 30 dB (TR30), ...
Vreme reverberacije definiše vreme zadržavanja zvučne energije u prostoriji, odnosno brzinu “nestanka” zvučne energije nakon isključenja izvora.
Veće vreme reverberacije znači duže zadržavanje zvučne energije u prostoriji!
Duže vreme reverberacije utiče na razumljivost govora u prostorijama.

## Slide 19
Vreme reverberacije
Pozorišta i slušaonice:
Koncertne dvorane:
Crkvena muzika:
Optimalno vreme reverberacije:
BUKA I VIBRACIJE
Notes: Optimalno vreme reverberacije zavisi od namene prostorije i njene zapremine.

## Slide 20
Prostorije sa velikim koeficijentom apsorpcije
Karakteristične zone prostorije sa velikim koeficijentom apsorpcije zvučne energije:
Zona direktnog zvuka
Zona reflektovanog zvuka
Granični radijus prostorije
BUKA I VIBRACIJE
Notes: Izraz za gustinu zvučne energije u prostoriji u stacionarnom stanju E0, određen Statističkom teorijom, obuhvata gustinu energiju direktnog talasa i gustinu energije svih reflektovanih talasa.
Za prostorije sa malim srednjim koeficijentom apsorpcije (sr0.3), dejstvo direktnog talasa je značajno samo u zoni neposredno pored izvora zvuka.
Za prostorije sa velikim koeficijentom apsorpcije (sr>0.3), dominantno dejstvo direktnog talasa nije ograničeno samo na zonu neposredno pored izvora zvuka.
Kod prostorija sa velikim koeficijentom apsorpcije zvučne energije se definišu sledeće karakteristične zone:
Zona direktnog zvuka – zona u kojoj je dominantan uticaj direktnog talasa,
Granični radijus prostorije – rastojanje od izvora zvuka na kome je energija direktnog talasa jednaka energiji reflektovanih talasa,
Zona reflektovanog zvuka – zona u kojoj je dominantan uticaj reflektovanih talasa.
Na rastojanjima manjim od graničnog radijusa dominira direktan zvuk, dok na rastojanjima koja su veća od graničnog radijusa dominira reflektovan zvuk.

## Slide 21
Prostorije sa velikim koeficijentom apsorpcije
Gustina energije direktnog zvuka:
Gustina energije reflektovanog zvuka:
Ukupna gustina energije:
Ukupni (rezultujući) intenzitet zvuka:




BUKA I VIBRACIJE
Notes: Gustina energije direktnog zvuka za neusmereni izvor zvuka Ed se određuje kao i u slobodnom prostoru: izraz 1.
Gustina energije reflektovanog zvuka za neusmereni izvor Er se određuje polazeći od ukupne gustine energije u stacionarnom stanju, koja obuhvata direktan i reflektovan zvuk. Gustina energije koja se dobija nakon prve refleksije predstavlja gustinu reflektovane energije. Predstavljena je izrazom 2 na slajdu.
Ukupna gustina energije zvuka u prostoriji E se dobija kao zbir gustina energije direktnog i reflektovanog zvuka, što je prikazano izrazom 3 na slajdu.
Rezultujući (ukupni) intenzitet zvuka u ma kojoj tački prostora dat je izrazom 4.

## Slide 22
Prostorije sa velikim koeficijentom apsorpcije
Češće:
L dB
0
-5
-10
-15
0.5
1
2
4
r m
3dB
Direktan zvuk
Reflektovan zvuk
Ukupan zvuk
Granični radijus
BUKA I VIBRACIJE
Notes: Granični radijus prostorije rg se dobija izjednačavanjem izraza za intenzitet direktnog i reflektovanog zvuka.
Granični radijus zavisi od apsorpcionih karakteristika prostorije.
Granični radijus ne zavisi od zvučne snage izvora.

## Slide 23
Prostorije sa velikim koeficijentom apsorpcije
rgm
Vm3
BUKA I VIBRACIJE
Notes: Granični radijus se može odrediti i na osnovu vremena reverberacije.
Iz konačnog izraza se zaključuje da se granični radijus povećava sa porastom zapremine i smanjuje sa porastom vremena reverberacije.

## Slide 24
BUKA I VIBRACIJE
Pitanja za proveru znanja
U kojim slučajevima se primenjuju pojedini matematički modeli zvučnog polja u zatvorenom prostoru?
Šta predstavlja koeficijent apsorpcije zvuka?
Šta predstavlja i kako se izračunava apsorpciona površina prostorije?
Koje su osnovne hipoteze Statističke teorije zvučnog polja?
Šta predstavlja vreme reverberacije prostorije i kako se izračunava?
Koje su karakteristične zone u prostorijama sa velikim koeficijentom apsorpcije zvučne energije?
Kako se izračunava rezultujući intenzitet zvuka u prostorijama sa velikim koeficijentom apsorpcije zvuka?
Šta predstavlja granični radijus prostorije i kako se određuje?